## Slide 1: Aplicações de SMA em Smart Grid
Seminário SMA – DAS – PPGEAS – UFSC
Aluno: Roger Daniel F. Ferreira
26/11/2014

## Slide 2: Agenda
Parte I
  Introdução & Motivação
  Aplicações
Parte II
  Estado da Arte
    Problema, Funcionamento, Desafios, Vantagens, Desvantagens, Pesquisas
  Trabalhos
  Parte III
  Conclusões
  Debate

## Slide 3
Parte I – Introdução, Motivação & Aplicações

## Slide 4: Smart Grid
Contextualização
Conceito de smart grid, ou “redes elétricas inteligentes”, este conceito é muito amplo, que reuni aplicações nas mais diversas áreas do setor elétrico, como [1]:
  Eficiência energética;
  Integração de geração distribuída;
  Controle de demanda;
  Medição eletrônica; e
  Automação
No segmento de automação se encontram os principais desafios e as oportunidades de implantação deste novo conceito dentro do sistema elétrico

## Slide 5: Smart Grid
O que é ou o que consiste a rede elétrica? [1]

## Slide 6: Smart Grid
Visão – mais do que TI e medidores inteligentes! [2]

## Slide 7: Smart Grid
Requisitos – integração do fornecimento ao consumo [2]

## Slide 8: Smart Grid
Conceito – não existe definição universal clara [3]

## Slide 9: Smart Grid
Integração de Informação – Nível Enterprise [3]

## Slide 10: Aplicações
Aplicações de SMA em Smart Grids
Entre estas, destacam-se (BROWN, 2008; WEI; YU-HUI; JIE-LIN, 2009) [1]:
  Auto recuperação do sistema;
  Alta qualidade da energia entregue;
  Resistência a ataques cibernéticos;
  Possibilidade de utilização em larga escala de geração distribuída;
  Acomodação de equipamentos para estoque de energia;
  Controle e acompanhamento pormenorizado do consumo por parte do usuário;
  Maior acompanhamento da demanda dos usuários pelas empresas de distribuição;
  Reconfiguração do sistema de distribuição a partir de medições observadas “on-line”; e
  Minimização dos custos de operação e manutenção.

## Slide 11: Aplicações
Smar Grids estão divididos em camadas [1]

## Slide 12
Parte II – Estado da Arte

## Slide 13: Trabalhos
2013 | Descrição
Trabalho | Multi-Agent Systems (MAS) controlled Smart Grid – A Review
Autores | Mahesh S Narkhede, S.Chatterji, Smarajit Ghosh
Evento | ICRTET 2013 - International Conference on Recent Trends in Engineering & Technology
Problema | Survey / Review – Aplicações de SMA na operação e controle de Smart Grid
Resultados | Áreas de aplicação: 1) Demand Response 2) Microgrid – Operation and Control 3) Service Restoration 4) Smart Grid control 5) Spot Market Mechanism 6) VPP control 7) Economic Disptach
Referencia | Multi-Agent Systems for Power Engineering Applications — Part I: Concepts, Approaches, and Technical Challenges - 2007 Multi-Agent Systems for Power Engineering Applications — Part II: Technologies, Standards, and Tools for Building Multi-agent Systems - 2007

## Slide 14: Trabalhos
IEEE 2010 | Descrição
Trabalho | Multi-agent based fault location algorithm for Smart Distribution Grid
Autores | Qingle Pang, Houlei Gao, Xian Min Jiang
Evento | IEEE DPSP 2010 - Developments in Power System Protection
Problema | Localização de falta baseado em multiagentes
Infraestrutura | Comunicação entre os agentes “nós” é via IEC 61850 sobre TCP IP.
Abordagem / Funcionamento | Agentes: cada unidade de distribuição inteligente. Obtêm informações da rede entre nós vizinhos para localizar a seção onde a falta ocorreu.
Resultados | Resultados de simulação mostram que o sistema permite obter localização precisas das faltas e possui maior robustez.

## Slide 15: Trabalhos

## Slide 16: Trabalhos
IEEE 2011 | Descrição
Trabalho | Market-Oriented Operation in Microgrids Using Multi-Agent Systems
Autores | M.A. López, S. Martín, J.A. Aguado, S. de la Torre
Evento | IEEE 2011 - Power Engineering, Energy and Electrical Drives
Problema | Leilão de Operação de Microgrides com SMA
Infraestrutura | Jade
Abordagem / Funcionamento | 3 tipos de agentes: Demanda; Geração; Renovável. O auction bid é determinado por uma função polinomial de 3º grau. Cada agente resolve um problema otimização.
Resultados | Resultados de testes são apresentados para um MicroGrid ilustrativo, operação descentralizada, e comparados com os obtidos para uma operação centralizada.

## Slide 17: Trabalhos

## Slide 18: Trabalhos
IEEE 2011 | Descrição
Trabalho | Multi-Agent System for Demand Side Management in Smart Grid
Autores | T. Logenthiran, Dipti Srinivasan, Tan Zong Shun
Evento | IEEE PEDS 2011 - Power Electronics and Drive Systems
Problema | Gestão pelo lado da demanda – mitigar pico de demanda
Infraestrutura | Comunicação FIPA – “Jade”
Abordagem / Funcionamento | Agentes: Carga, Gerador, DSM. Agentes são capazes de mudar a demanda de energia dentro de certos limites de horas de pico para minimizar custo operacional do sistema.
Resultados | Resultados de simulação mostram que a abordagem proposta fornece uma curva de carga suavizada para o todo o sistema e reduz os custos operacionais e o pico de demanda.

## Slide 19: Trabalhos

## Slide 20: Trabalhos
IEEE 2013 | Descrição
Trabalho | Demonstration of a Multi-Agent-Based Control System for Active Electric Power Distribution Grids
Autores | Alexander Prostejovsky, Munir Merdan and Georg Schitter, Aris Dimeas
Evento | IEEE IWIES 2013 - Intelligent Energy Systems
Problema | Controle para operação autônoma e escalável
Infraestrutura | Jade, OPC
Abordagem / Funcionamento | 7 Agentes: Bus (BAG), Linha (LNAG), Fornecimento (SAG), Load (LAG), Armazenamento (STAG), Rede (GAG), Chave (SWAG)
Resultados | Os agentes controlam os equipamentos para reagirem às mudanças no Smart Grid, demonstrando assim a viabilidade de aplicação do sistema de controle em uma configuração de pequena escala de uma rede elétrica.

## Slide 21: Trabalhos

## Slide 22: Trabalhos

## Slide 23: Trabalhos
IEEE 2009 | Descrição
Trabalho | Multi-Agent Systems in a Distributed Smart Grid: Design and Implementation
Autores | M. Pipattanasomporn, H. Feroze, S. Rahman
Evento | IEEE PSCE 2009 – Power Systems Conference & Exposition
Problema | Projeto e Implementação de SMA para Smart Grid distribuído
Infraestrutura | Zeus, Matlab / Simulink, Servidor TCP/IP
Abordagem / Funcionamento | 4 Agentes: Control, DER, User, Database. Ambiente IDAPS: Intelligent Distributed Autonomous Power System
Resultados | SMA como tecnologia para gerenciar operação de um microgrid.

## Slide 24: Trabalhos

## Slide 25: Trabalhos

## Slide 26
Parte III – Conclusões & Debate

## Slide 27: Conclusões
Trabalhos em Smart Grid – Survey 2013 [4]
Área de Aplicação | Artigos
Demand Response | Rehan Fazal et al in [7]
Microgrid – Operation & Control | Mingzhu Lu et al in [8], Dimeas et al in [9]-[13], J. Oyarzabal et al in [14], Zhenhua Jiang in [15], S. J. Chatzivasiliadis et al in [16], T. Logenthiran et al in [17], Zhang Jian et al in [18], Wen-Di Zheng et al in [19], Tinghua Li et al in [20], T. Logenthiran, et al in [21]-[22], H. N. Aung et al in [23], C.M. Colson et al in [24], Niannian Cai et al in [25], Mao Meiqin et al in [26], Massimo Cossentino et al in [27], A.L. Kulasekera et al in [28], H. S. V. S. Kumar Nunna et al in [29], Thillainathan Logenthiran et al in [30]
Service Restoration | X. D. Li et al in [31], Peng Li et al in [32], Yinliang Xu et al in [33], Seetaram Alwala et in in [34]
Smart Grid Control | M. Pipattanasomporn et al in [35], T. Logenthiran et al in [36]
Spot Market Mechanism | T. Funabashi et al in [37], Rui Duan et al in [38]-[39]
VPP Control | A. L. Dimeas et al in [40], Isabel Praça et al in [41], M. Pipattanasomporn et al in [42]
Economic Dispatch | Niannian Cai et al in [43]

## Slide 28: Conclusões
Pesquisa de 1998 em diante – agentes em sistemas de potência:
  ISAP – Intelligent Systems Application to Power Systems
  IEEE Power Systems, Power Delivery, Energy Conversion, Evolutionary Computing
Trabalhos em Sistemas de Potência [5]

## Slide 29: Debate
Fatos
  Foco maior em Microgrids
  Jade / FIPA
  Zeus
  Percepções
  Ambientes intrinsicamente distribuídos
  SMA como solução para integração e comunicação
  Arquiteturas SOA e Objetos Distribuídos (CORBA) poderiam resolver também
  SMA é só isso !?
Observações na aplicação em Smart Grid

## Slide 30: Referências
  [1] Aplicações de SMA em Smart Grids. Fausto Augusto de Souza.
  [2] Network Management: Smart Grid Overiew. ABB. ABB LatAm User Group Meeting. 2009.
  [3] SCADA/EMS/GMS Trends. David Cáceres. Kema. ABB LatAm User Group Meeting. 2010.
  [4] Multi-Agent Systems (MAS) controlled Smart Grid – A Review. 2013.
  [5] Multi-Agent Systems for Power Engineering Applications — Part I: Concepts, Approaches, and Technical Challenges. 2007.

## Slide 31
Grato pela Atenção!